## Slide 1: Energiasalvesti mudel elektrilisele õhusõidukile
Tõnis Lusmägi

## Slide 2: SISUKORD
Sissejuhatus.
Elektriline motoparaplaan.
Energiasalvesti:
  Element,
  Ühendusviis,
  Juhistik,
  Skeem,
  Prototüüp.

## Slide 3: SISSEJUHATUS
Probleem:
  On vaja energiaallikat, mis tagab paramootorile 4000 W mehaanilist võimsust, vähemalt 12 minutit.
Eesmärk:
  Koostada energiasalvesti mudel.
Hüpotees:
  Mootori andmete, akuelemendi andmete ja süsteemi töökestuse põhjal on võimalik modelleerida optimaalse elementide koguse ja –asetusega energiasalvesti.

## Slide 4: ELEKTRILINE MOTOPARAPLAAN

## Slide 5: ENERGIASALVESTI

## Slide 6: ELEMENT
Element | ICR18650-26F
Keemia | ICR1
Standardsuurus | 186502
Pinge | 3,7 V
Mahutavus | 2,6 Ah
Max. C-väärtus | 2C
1. Liitium-koobalt-oksiid
2. 18 x 65 (mm), IEC 61960

## Slide 7: ÜHENDUSVIIS - 15S14P
Parameeter | Väärtus | Ühik
Nimipinge | 55,5 | V
Nimimahutavus | 36,4 | Ah
Elementide kogus | 210 | tk
Max. C-väärtus | 2,4 | C
Kestusaeg paraplaanil | 23 | min
Ühendusviis | 15S14P | 
15S
14P
Spetsifikaat

## Slide 8: MOODUL – 14P
Separaatorid
Plaatjuhid
Sularite ühenduspesad

## Slide 9: JUHISTIK

## Slide 10: SKEEM
ICR18650
210 tk
BMS1
1. BMS – Battery Management System - Akuhaldussüsteem
Halli andur
Temp. andurid
Kontaktor
Kontroller
Mootor
SW2
SW1
Laadimispesa

## Slide 11: PROTOTÜÜP
Jahutustorustik
Pump
Halli andur
BMS
Kontroller
ICR18650
Kontaktor

## Slide 12: TULEVANE TÖÖ
Ehitada:
  Koguda laboris empiirilisi andmeid,
  Tööstuslik disain,
  LiPo elemendid.
Mudel:
  Staatilisest dünaamiliseks,
  Mitme mootoriga süsteemid.
BMS:
  Teadus- ja arendustegevus.
Toota ja turustada.

## Slide 13: Energiasalvesti mudel elektrilisele õhusõidukile
Tõnis Lusmägi

## Slide 14: OPTIMEERIMINE
ICR18650-26F
INR18650-25R

## Slide 15: PROTOTÜÜP